São Paulo-SP, 14 de Julho de 2.015

À

CONEPP

Prezada Carolina

Obra : PISO SINTÉTICO PARA PISTA DE ATLETISMO CIE – CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Prezados Senhores,

De acordo com sua solicitação, encaminhamos proposta para aplicação em sua instituição de piso sintético indicado para pistas de atletismo oficiais.

Esta proposta é uma estimativa de custo para construção de um piso sintético para uma pista para atletismo com 885,15 m2 + Pista de Salto com 85,80 m2, perfazendo uma área total de 970,95 m².

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

OBJETO DOS SERVIÇOS:

Construção de piso sintético para uma pista de atletismo com área total de 970,95 m²

A.1.	PISO SINTÉTICO PARA PISTA DE ATLETISMO

Camada de revestimento do tipo elasto-sintético, impermeável, composto de duas camadas, sendo a inferior de grânulos de borracha vulcanizada SBR, aglomerados com resina de poliuretano, moldado no local, com espessura de 9mm., A camada superior é de grânulos vermelhos de borracha EPDM, com diâmetro de 1 à 4mm que são  ancorados a camada inferior por intermédio de “coating” de poliuretano bi-componente na cor vermelha,  (de dureza Shore A 55 ( 5), e de alta resistência as intempéries e a raios U.V.adaptado para utilização intensiva, assente em base compacta e nivelada.

A demarcação das raias e demais marcações do escalonamento serão executadas com tinta de poliuretano alifático, bi-componente, de acordo com as normas oficiais da CBAT e IAAF.

VALORES:

PREÇO TOTAL DE R$ 351.483,90 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Preço Unitário R$ 362,00 o m2.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Material (65%) : sinal 25% na assinatura do contrato, 25% no embarque dos materiais, 25% 30 dias e 25% 60 dias;

- Mão de Obra (35%) : 10 dias após medição mensal.

## CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- Esta proposta tem validade de 30 (Trinta) dias;

- Os serviços compreendidos nesta proposta serão executados em até 40 dias sem chuva;

- Os valores acima não incluem despesas com frete, alimentação, hospedagem e transporte da equipe de instalação;

- A umidade máxima permitida para a aplicação do piso é de 4% (aferida "in loco" com aparelho medidor). A aplicação do piso em condições desfavoráveis de umidade poderá comprometer a qualidade do piso acabado.

- Demais condições de fornecimento, instalação e serviços à executar; a combinar.

- Materiais e serviços extras, somente serão executados se previamente acordados as quantidades e valores;

Quaisquer esclarecimentos adicionais necessários, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

G V GROUP

ALFREDO BUCCI

bucci@gvgroup.com

Celular 11-9-6457-0501